具迴流固定空氣體積流率且水層未移除的融冰釋冷系統之研究 The Study of Cool-Thermal Discharge System without Removal Melting Water under Constant Volumetric Flow Rate and External Recycle

融冰釋冷系統的研究目的在於取代耗電量較大的冷氣空調設備，主要是利用離峰時間的電量來製冷並儲存之，以降低尖峰時間之用電負荷。本研究探討具迴流及不具迴流且未移除冰層的融冰釋冷系統，在不同空氣體積流率及不同冰層初始溫度下，求其表面溫度、空氣出口溫度及納塞數(Nusselt number)對時間的關係。結果顯示，表面溫度會隨著時間增加而增加，而空氣體積流率的增加會使得表面溫度及空氣出口溫度上升。此外，在迴流比值提高的情況下，納塞數會相對提高。