尖峰小時係數(PHF)與調查時間單位關係之研究

尖峰小時係數(Peak Hour Factor, PHF)是以15分鐘最 尖峰量為基礎,擴大為一小時的量,除尖峰小時量所 得之係數稱為尖峰小時係數。尖峰小時係數一方 面可觀察尖峰車流的穩定性,另一方面可判斷出車 流尖峰的突出性。PHF不但有上述之隱含性,而且對 於容量分析、服務水準評估以及各種交通工程應 用公式皆受到影響。由此觀之,PHF實是非常重要的 係數,然而當我們反問PHF等於某個數值時,其代表之 穩定性如何?隱含性如何?卻又乏人探討,另一方面 令人斟酌的定義問題是15分鐘的考量,為何不是5分 鐘?也不是10分鐘?而偏偏要15分鐘。。本文就PHF之 廣泛使用卻欠缺深入研究前提下,以變化PHF傳統之 定義,試著以調查時間單位因素探討PHF5、PHF10、 PHF15以及PHF20之間的關係。本文以台北巿400個路口 交通流量調查為探討實例,探究PHF5、PHF10、PHF15 (原 來PHF)與PHF20之間的差異性及轉換性。