機械心瓣穴蝕現象之研究：物理模型研究

盧博堅; 劉佳興; 羅啟文; 李其霈; 曾博駿; 孫妍婷

機械心瓣穴蝕的發生，主要是於心瓣關閉時，局部流體壓力低於蒸汽壓而形成汽泡。當汽泡破裂時，其所釋放出的能量會破壞血球，產生溶血、血栓以及破壞心瓣本身的結構。穴蝕的產生是流體與結構體間交互作用的結果，但其形成的主要機制與流場和壓力的關係還未被建立起來，主要因素是心瓣的幾何形狀非常複雜，量測儀器無法進入發生源進行量測。本計畫建立一簡單之機械心瓣關閉物理模型，使得雷射都卜勒流速儀與高頻壓力計可直接量測發生源之流場與壓力以克服實驗量測上的困難，另外可將各影響因子如水錘、擠壓流效應個別加以探討，以了解穴蝕發生的機制。