開放式聚焦(Open Focus)微波消化法配合可見光光度計偵測廢水中化學需氧量之研究

黃式揚; 許道平

化學需氧量(COD)為工廠排放廢水的主要管制項目，目前偵測化學需氧量之方法為重鉻酸鉀迴流滴定法，或密閉式加熱滴定法。但這些方法所需時間較長，加熱迴流皆需2小時，因此近年來以微波加熱替代傳統加熱方式的研究甚多，其目的不外乎縮短檢測時間。本研究之目的以開放式微波加熱方式，而非一般的密閉式微波爐；偵測部分是以比色法替代傳統的滴定法。其實驗設計是根據田口氏所提出之正交表法，選定四個(微波功率、微波時間、水樣/消化液量、硫酸銀試劑量)影響化學需氧量的重要因子，組成L/sub 9/(3/sup 4/)九組實驗，可得實驗之最佳條件如下：功率300W(100%)、時間2min、水樣/消化液： 2.5/1.5mL(v/v)、硫酸銀試劑：3.0mL，再經由方差分析可看出因子之顯著性。經由KHP標準品的測試，其回收率皆可達97%以上；APG標準品也可達95%；對於真實水樣也有不錯的效果。