非結構化網格及邊界附合座標轉換於流場模擬 之應用

曾振遠; 李世鳴; 楊國威

本研究發展一數值模式以模擬各種不同幾 何邊界下之二維不可壓縮層流流場。此數值模 式應用邊界附合座標轉換處理邊界,多區間型 展開方式及二邊界線性內插方式產生計算網 格,並將網格予以非結構化,以採用非結構化網 格之資料結構記錄資料,使用雙倍密度網格及 Lagrangian Element之權重內插函數計算轉換參數, 並與MAC計算方式結合成為一數值模式。本研究 以拉板淘穴、向後突張管路、垂直分歧管路及 均勻流通過圓形障礙物等四種流場為模擬對 象,將所得結果與前人研究比較、驗證。結果 顯示本數值模式具備精確性高、收斂速度快、 使用彈性大、擴充能力強等優點,可用於解析 不同之二維不可壓縮層流流場。本研究結果顯 示以邊界附合座標轉換及非結構化網格之模式 架構為有限差分法在流場模擬上開拓更廣之空 間。