FLOW CELL光譜分析方法應用於工廠水質監測之研究

黃以棽; 許道平

水質分析資料為水質管理之重要依據,然 而以傳統人工水質分析方法監測工廠廢水,不 但耗時,且產生大量實驗廢液。光譜分析方法 應用於水質分析,已有相關文獻報導。水樣在 特定波長之光譜吸收值與水質參數之間,經由 多元線性迴歸分析,可得一良好關係。本研究 以Flow Cell方式進行水樣的紫外光掃描,首先建 立人工廢水化學需氧量與特定波長光譜吸收值 之間的線性關係,得一水質預測模式。進一步 再以兩家紙廠、一家染整廠之放流水為對象, 驗證模式的可行性。研究結果如下:(1)以Flow Cell 方式可連續地監測流動水樣的水質,水樣流 動的穩定與否,會影響光線的散射與穿透,至於 流量大小,對光譜吸光度不會造成影響。(2)以 人工水樣建立水質預測模式時,適當的波段選 取,可以確實地定量水質。本研究所選取的 272.5nm,350.5nm二波段,驗證結果十分良好。(3)對 於有機性懸浮固體量較低之工廠廢水,可以應 用人工水樣所發展的模式,而且應不限於特定 業別的工廠。