非觸媒除硝系統分段注入添加物之研究

陳俊成; 李安慰

目前SNCR法已應用在工業機組上,但在高起始NO濃度下, SNCR法中的NO-NH/sub 3/反應會有產生較大NH/sub 3/濃度外洩的問題。本研究是針對此一問題研究,在傳統的SNCR系統反應中,不同反應時段添加不同種類(CH/sub 4/、 H/ sub 2/、H/sub 2/O/sub 2/)、不同濃度(50- 1000ppm)的添加劑注入SNCR系統中,以達到減少氨氣外洩的效果。本研究是以數值模擬方法模擬煙道氣成分及溫度變化,在SNCR系統中不同反應時段(0.2、0.4、0.6秒)注入添加劑(CH/ sub 4/、H/sub 2/、H/sub 2/O/sub 2/),測試在不同溫度環境下各種CH/sub 4//NH/sub 3/、H/sub 2//NH/sub 3/、H/sub 2/O/sub 2//NH/sub 3/的比例,以期得到煙道氣中的NH/sub 3/殘餘濃度達到一般工業排放標準10ppm以下。本研究的模擬結果顯示,在SNCR系統中反應溫度1083-1038K之間、反應完成時間0.8秒中0.6秒時注入 CH/sub 4/、H/sub 2/才有顯著降低氨殘餘濃度的效果,其中在起始NO濃度300ppm、500ppm兩組條件下模擬,結果顯示:在NOx去除率50%的條件下,在一般SNCR系統的反應溫度區間在1083- 1383K之間、NH/sub 3//NO=1.5下須添加 CH/sub 4//NH/sub 3/=1的比例,或是H/sub 2/ NH/sub 3/=1.5的比例,才能在SNCR系統的反應溫度區間在1083-1383K之間,使得NH/ sub 3/殘餘濃度在10ppm以下。另一組在SNCR系統中,起始時注入100ppm H/sub 2/,在0.4秒添加不同CH/sub 4/濃度,結果顯示,兩種添加物組合所得效果與注入添加物總量和0.4秒單一注入CH/sub 4/的效果與添加量差不多。