交通汙染對街道付近空氣品質之影響

汪天得; 江旭程

本研究為了解街道附近空氣汙染物濃度分布情形,選定一道路旁建築物,於不同的樓層高度,設立室內及室外汙染物採樣點共六點,進行連續監測,記錄各種汙染物濃度、氣象條件、和交通流量等隨時間變化的趨勢。實驗於本年三月及五月各進行一次,分別觀測三天及兩天。結果顯示,原生性汙染物平均濃度大多隨高度增加而下降,其中CO三樓和一樓濃度比平均為0.46,NO三樓和一樓濃度比平均只有0.37,而地面附近 O/sub 3/濃度則越往高處其值越高,顯示化學反應對地面附近汙染物濃度影響極大。 NO/NO/sub 2/之比值則與汙染物排放有密切關係,在交通尖峰時段其比值較大;同時其值也隨高度增加而減少。利用所收集之各項資料輸入 CALINE-4模式模擬,結果並不理想,計算值和實測值之相關係數偏低。