應用平行計算法於都市地區一氧化碳擴散模擬

蔡炫梓; 江旭程

應用高斯模式模擬都市地區一氧化碳擴散常無法掌握濃度累積之現象;本研究採用有限差分法求解時變(unsteady)之三維擴散方程式以求出汙染物分布情形。所用之數值方法先利用 fractional step之方法,將三維問題依不同方向分成三個步驟求解;水平向之傳輸主要由對流項所控制,因此空間之離散採用上風法,對時間之積分則採用顯式法;垂直向對空間之離散採用中間差分,對時間積分則採用Crank-Nicolson法。由於三維問題所須計算時間較長,因此採用平行計算法,將工作分配至數架電腦同時進行計算,以縮短等待時間。計算結果顯示當四部電腦平行計算時所須時間約為單一電腦所須時間之40%。利用所發展之程式模擬台北地區一氧化碳擴散,結果相當理想。