洗滌塔添加氧化劑應用於去除硫化氫之參數研究

陳俊成; 黃亮潔

本研究以模廠實驗進行洗滌塔中添加NaOCl及NaOH去除H/sub 2/S的參數研究。在逆流式洗滌塔中考慮pH值、液氣比、氧化劑加藥量等參數對去除H/sub 2/S效率及移轉高度H/sub oy/的影響。研究結果顯示添加氧化劑之洗滌塔可達96-99%H/sub 2/S去除效率。此乃因氧化劑NaOCl會將NaOH與H/sub 2/S反應產生的Na/sub 2/S繼續反應成Na/sub 2/SO/sub 4/及NaCl沈澱，當液鹼NaOH同在時將加速此反應。各參數對去除H/sub 2/S效率的影響，在pH值低於10.5以下時 H/sub 2/S去除效率顯著下降，在同一pH值下液氣比在1.4-2.3範圍時H/sub 2/S去除效率大致維持不變。至於氣體流率在500-800 ft/sup 3/min範圍時，移轉高度H/sub oy/大致不變。