地化模式MINTEQA2模擬飛灰重金屬之溶出研究

MINTEQA2為地球化學模式之一，主要功能為計算水系統平衡時之化學物種，其於大尺度之應用可評估地下水之水文環境，亦可於實驗室小尺度模擬固態物質之重金屬溶出。本研究旨在探討MINTEQA2應用於模擬飛灰溶出重金屬之可行性，溶出模擬研究首先探求模式之熱力學原理與數值解法，繼而以文獻個案運跑，經驗證模擬結果無誤後，進而以飛灰為對象完成毒性物質溶出試驗(Toxicity Characteristics Leaching Procedure, TCLP)模擬。研究發現若輸入模式之成分資料正確，飛灰之溶出模擬與實驗結果幾乎一致；但欠缺陰離子時將產生顯著差異，如S廠之模擬。觀察模擬之四個飛灰案例，於酸性時，鉛、銅、鋅等其溶解度低於鎘、鉻及汞；於鹼性pH=12時大多數重金屬皆難溶出。溶出重金屬所形成之物種亦與pH有關，溶液為酸性時，物種為自由離子及游離之化合物；為強鹼性時則無自由離子物種。經由模擬案例之結果比對與探討，初步認為可以作為TCLP試驗之補助，以減少試驗次數及產生之廢料。