結合薄膜微胞及電化學法去除廢水中的金屬銅

將電化學程序與MEUF程序相結合的電化學-薄膜程序可以成功的將金屬從廢水中去除，MEUF可以有效的截留住金屬於反應槽中，此時再利用電化學法連續地將反應槽內金屬-SDS錯合物中的金屬回收，以空出鍵結位置以利後續進入反應槽中的金屬所吸附，所以本結合系統包含了連續吸附（MEUF）及連續脫附（電化學）二程序。此結合程序可以將水力停留時間縮短至15分鐘內，且與傳統的電化學法水力停留時間需超過80分鐘以上所得到的金屬去除率是相差不多的，而且本結合程序所得到的電流效率較傳統的電化學法高出許多，此外界面活性劑的使用量亦較傳統的MEUF來的少，結合程序的金屬去除效率隨著界面活性劑使用量、操作電壓及水力停留時間增加而增加。