在以分時多重存取為基礎的無線隨建即連網路上設計一具服務品質保證之繞徑協定 An On-Demand QoS Routing on TDMA-Based Wireless Ad Hoc Networks

隨建即連無線網路是由多個具無線通訊能力的行動主機（Mobile host）所組成 ，行動主機間的互相通訊，不需藉由任何的基礎建設協助。在本論文中，我們以 行動主機之一步相鄰主機（1-hop neighbor）的資訊，藉由分散式計算及時槽保 留來尋找符合服務品質保證要求的繞徑路徑，避免因時槽（Time slot）選擇不 當而產生的Hidden terminal與Exposed terminal的問題，並同時考慮路徑上所 使用時槽的衝突問題以及時槽的重複使用性（Slot reuse）；選擇適當的時槽使 用，可以提高繞徑尋找的成功率以及使網路上能容納更多的繞徑同時進行，提高 網路整體效能。我們在此還加強了繞徑的維護、修復以及改善的能力：資料傳送 時繞徑路徑損壞的繞徑維護；以及在網路拓撲改變的因素下，保持使用較有效率 的繞徑路徑改善等。由模擬實驗結果的數據得知我們除了能正確的找到所需要的 繞徑路徑外，再加上繞徑的維護、修復及改善等功能的改善方法，可提高繞徑路 徑的成功率，增加成功傳送的資料量，使網路整體的傳送效能提高。