無線區域網路上分散式空間再利用之媒體存取控制協定 A Distributed Spatial Reuse (DSR) MAC Protocol for Wireless LANs

本論文提出一分散式的空間再利用之媒體存取控制協定，藉由電量控制（Power control），讓送方使用剛好可傳輸到收方的電量傳輸，以減少傳輸影響的範圍 ，並可減少電量的消耗，同時利用空間的再利用性（Spatial reuse），允許互 不影響的通訊能同時傳輸，以提昇Wireless LAN的整體效能。此協定可以讓最多 對互不影響的通訊同時傳輸，並避免可能的碰撞問題。經由實驗數據顯示，本論 文所提出的分散式空間再利用之媒體存取控制協定的效能比傳統Wireless LAN的 通訊協定（IEEE 802.11）以及文獻上相關研究的效能還要來得好，此協定確實 能有效提昇Wireless LAN的整體效能。