智慧型車牌自動辨識系統之研究與實作 A Study and Implementation on Automatic Intelligent Vehicle License Plate Recognition Systems

本論文提出一智慧型車牌自動辨識系統，利用類神經網路的強大學習能力，能快速有正確地辨識出車牌號碼。本系統主要由定位模組和辨識模組所構成。前者利用簡單的水平掃描線一次導數，找出車牌位置所在，後者使用一個先進的加權值共享類神經網路來學習與辨識車牌號碼。本系統設計的主要特點之一在於使用原本灰階車牌資訊進行辨識，以避免影像二值化後資訊的遺失以及切割的不正確。本系統使用Pentium-266 CPU以及64M RAM個人電腦做實驗，初步結果顯示：在取樣的173張車牌影像中，有172張定位正確，時間約為0.01秒。取其中119張車牌為訓練資料，其餘53張為測試用。類神經網路經訓練後，對原先訓練車牌辨識有116張正確，辨識率達97.4%；訓練資料亦有49張正確，辨識率達92.4﹪，辨識時間約為0.08秒。