一種適用於多速率無線區域網路探測傳輸方法之設計

在IEEE 802.11標準及改良修正版中共定義了十四種傳輸速率做為行動設備間之 資料傳輸速率。而信號之訊雜比（Signal-to-noise, SNR）與傳輸距離成反比下 ，若選擇一種不合適的傳輸速來傳送資料，將會造成傳送失敗。無論如何，在送 收間的環境隨時在改變的情況下，如何選擇一種合適的傳輸速率做為資料傳輸， 仍然是一種未解的課題。為了要改善無線網路之傳送效率，我們利用一簡短的探 測傳輸方法（Scout transmission scheme, STS）來精確地得到收送間最適當之 傳送速率。觀念是利用IEEE 802.11媒介擷取控制（Medium Access Control, MAC）通信協定中所提供之資料分割的方法。而資料在探測傳輸方法的分割後， 每個資料區段內的長度不盡相同；其中，第一筆資料區段為最短的一筆，由於它 是被用來做為探測用，所以被稱為探測訊框，收端依據由探測訊框所測得的訊雜 比（SNR），藉由確認訊框（AcK）內的Duration欄位時間值來暗示送端接下來的 資料區段適於傳輸的最高速率。在第四節中的數種分析中將証明我們所提出之探 測傳輸方法STS能有效的改善系統的貫量（throughput）。