正交分頻多工中最小均方誤差演算法與卡爾曼濾波器之通道估測

在本論文中我們聯合最小平均平方誤差(Minimum mean-squared error)演算法與 卡爾曼濾波器(Kalman filter)來針對正交分頻多工(Orthogonal frequency-division multiplexing)系統中之通道進行評估偵測。我們是以最小 平均平方誤差演算法在時間與頻率區間估測出最初之通道脈衝響應 (Channel impulse response)，再以卡爾曼濾波器為主軸追蹤通道脈衝響應，並模擬一個 高斯雜訊(Additive white Gaussian noise)和正交分頻多工傳收系統。