燃燒室中火燄穩定性之研究

此研究是探討長方形之燃燒室中,預混火 燄(空氣純甲烷)燃燒穩定性之問題。實驗結果 發現,在某些可燃混合氣之當量比下,火燄會產 生自發性之振盪,並誘導出聲波振盪。自發性 火燄振盪之範圍和混合氣之當量比及流速有很 大的關係。當混合氣之流速小於32cm/sec時,自發 振盪之現象同時發生在貧油及富油之火燄;而 當流速大於32cm/sec時,自發振盪之現象只產生在 富油之火燄。流速愈高,產生自發振盪之當量 比範圍愈小。一般而言,當量比愈大時,則火燄 振盪之主頻率愈低,但是,振盪幅度則較大;換言 之,富油火燄振盪強度較高。而在當量比固定 時,流速愈高,則火燄振盪之主頻率愈大,但振幅 則愈小。