冷流聲導納對燒燃不穩定影響之探討

本研究實驗探討燃燒室中控制火焰驅動/抑制燃燒不穩定之主要基構, 特別是探討預混火焰燃燒爐面冷流聲導納對燃燒不穩定之影響。研究中聲導納之獲得乃利用LDV及壓力轉換器直接量取速度及壓力震盪, 以及其震盪之相位關係。研究結果顯示, 火焰驅動/抑制燃燒不穩定之特性主要由冷流聲導納來主導; 不同當量比之火焰顯示相同趨勢, 但不同強度, 並與頻率有關之火焰驅動特性, 這些結果可由所量測之速度及壓力震盪比值以及相位關係來解釋。本研究結果同時顯示, 冷流聲導納之虛部可用來預測火焰驅動/抑制燃燒不穩定之特性。