側向振動梳狀微結構流場阻尼之數值計算

本文以數值方法求解Navier-Stokes方程組來模擬側向振動梳狀微結構流場，數 值計算所得之品質因子與實驗結果相當吻合。數值結果顯示作簡諧運動的結構底 面的阻尼約為 全部阻尼的66%，此一數值與Couette flow模型所計算結果相當吻 合，上表面、側表面及前表面之阻尼各約為全部的10-12%。滑動效應會減少約 7%的下表面阻尼。