泛用型自動插件機結構之電腦輔助分析及改進設計

振動乃是機械運轉時必然發生之現象，而如何降低振動提高精度是一項重要的問題，通常越是精密的機械，所能容許存在的振動量就越低，振動雖然無法避免，然而我們卻希望能藉由有效的控制，將其抑制在合理的範圍之內，本研究的主要目的是針對泛用型插件機的機構作靜動態分析，利用有限元素法模擬軟體（I-DEAS）做靜態分析並輔以動態系統模擬軟體（ADAMS）做動態分析，找出造成振動的問題點，進而提出改善的方案。在本文中提出以補強樑及補強肋的方式作為改善插件機結構的方案，根據靜動態分析的結果與實際機台的運作情況，建議出三種改善的方案，並且不同方案間可以互相組合，再根據改善方案的模擬結果，找出其中較佳的方案。