磁浮轉子之軸向與徑向位置量測研究

本文目的在於設計一磁力軸承專用之感測器系統，用以量測磁力軸承轉子位移。為兼顧磁力軸承之低成本及微小化，感測器系統亦須以此方向為目標，因此本文選擇霍爾感測器作為研究對象，感測器系統包含霍爾感測器模組以及感測器用磁鐵。利用有限元素分析軟體進行模組設計，並由分析結果挑選適合本文研究之磁鐵型式，最後並進行感測器系統之整合設計；亦針對感測器系統之訊號回授，設計訊號處理運算。本文並架設一磁力軸承模擬機構，可模擬磁力軸承實際運作情形，利用此機構進行感測器運作實驗。除模擬分析結果，本文亦提供實驗驗證結果。