以表面鍍層延長碳化鎢鑽針壽命之研究

近年來機電產品朝向微小化、多樣性和大量生產的方向發展。隨著鑽孔微小化，印刷電路板上的鑽孔將是高密度分佈和高深寬比，鑽孔製程的費用勢必提高，因此在成本的考量下，如何提高鑽針壽命及鑽孔品質將是一個重要的研究課題。本文使用非平衡磁控濺鍍法在碳化鎢鑽針上鍍上硬質膜，藉由表面鍍層的方式提高鑽針耐磨耗性和潤滑性，以達到提高鑽針壽命和鑽孔品質的目標。實驗採用直徑0.3mm鑽針，轉速155Krpm，進給率3.5m/min，疊合2個雙面銅箔電路板鑽100-11000孔，最後用場發射電子顯微鏡觀察鑽針與鑽孔的情形。實驗結果發現，鑽針主要受到摩擦磨耗和黏著磨耗影響，而產生磨耗的位置主要在鑿刃和切刃外側邊二個地方，因為鑿刃是最先接觸材料並承受切削力，因而產生磨耗；切刃外側邊則是產生最大切削速度的位置，磨耗會隨著切削速度增加而增加。本研究實驗結果顯示，未鍍膜鑽針的壽命在1500-2000孔左右，其鑽孔在500孔後產生嚴重變形。氧化鋁鈦鍍膜(厚度0.5.mu.m)鑽針鑽到11000孔時，以電子顯微鏡觀察發現鑿刃和切刃外側邊只產生些微磨耗，與未鍍膜鑽針相比明顯提高五倍的壽命；就PCB鑽孔而言，其鑽孔比起未鍍膜鑽針所鑽的孔明顯要改善許多，鑽孔並未產生嚴重變形，鑽孔壁也相當平滑。