低成本氣象衛星及其星系之關鍵技術研究子計畫一---微微衛星任務與CCD酬載設 計(I)

本計劃提出了對於擷取台灣上空雲圖之氣象衛星的任務和星系設計，其星系由類 似 TUUSAT(Taiwan Universities United Satellite)之低成本微衛星所組成， 其上均裝置被動式磁力棒姿態控制系統和微型相機拍照系統。任務需求為每小時 至少提供一張覆蓋台灣的氣象雲圖。我們根據星系設計定義覆蓋需求之三個參數 ：發生覆蓋區域(Access coverage zone)、發生覆蓋(Access coverage)及發生 覆蓋間隙(Access coverage gap)，以Walker衛星星系方法來計算出最少的衛星 數目以符合任務需求。採用微型相機拍照系統和衛星星系分布為0/14/14的 Walker衛星星系模式來取得特定緯度區域的影像。我們的設計亦可用於觀測特定 緯度區域中之移動目標如颱風，同樣為符合每小時至少一張圖之任務需求。