空氣黏滯效應在側向振動梳狀微結構之研究

本文主要以Stokes type flow探討在側向振動梳狀微結構裡的流場模型，並分別比較了不可滑動及滑動邊界條件對此系統所造成的影響，並且探討梳狀微結構的尺寸、頻率在此系統中之重要性，以得到空氣黏滯效應，並進一步求得品質因子與阻尼之值，由解析解分別計算不可滑動及滑動邊界條件而得之Q值與實驗值相比較，可得計算之值均稍大於實驗值，造成此結果可能是因我們假設此結構為無限長之平板，而實際上平板為有限長，低估了有限長平板邊界對於流場的影響所導致。