高階準確對流算則在K-ε紊流模型上的應用

本文以高階準確對流數值算則配合FRAM通量限制法模擬不可壓縮紊流流場。動量方程式以原始變數的RANS方程式表示；紊流模式採用k-ε傳輸方程式結合雙層近壁模式。數值方法採用交錯式非均勻網格與MAC變數配置方式。傳輸方程式(動量以及紊流)求解程序是以空間中央差分法為基準結合時間前進離散法，引入張量黏滯法(Tensor viscosity method)使時間項亦達到二階準確，運用FRAM(Filtering remedy and methodology)通量限制法過濾偽震盪，並以壓力修正迭代程序求得同時滿足動量跟連續方程式的速度值。本文以三維拉板掏穴層流問題與紊流管道流場問題(k-ε紊流模式)測試本方法的準確度均獲得令人滿意的結果。