異向性複合層板承受反平面動力載荷之暫態解析

本文將探討由異向性材料所構成的複合層域介質承受反平面動力載荷之暫態問題。文中運用座標轉換技巧將反平面異向性問題轉換成相對之等向性問題，再運用積分轉換法與矩陣展開法直接解此層狀介質問題，並將轉換域中的解表示成矩陣形式，最後利用Cagniard-de Hoop method做逆轉換而得到時域解。數值計算部分則以薄膜問題為例，分析其在不同材料常數組合下受點力載荷之暫態響應。