軸向紊流強度對熱傳增益之探討

本研究利用一小型風洞及聲源產生器系統，實驗探討管流中軸向紊流強度對熱傳之影響。一聲源產生器附著在風洞的開口端，用以於管道內產生一可控制振幅之軸向聲波場，因此，造成可控制大小之軸向的速度擾動。藉由適當的選擇聲波頻率，可在風洞測試區產生幾近相等之軸向速度擾動。研究內容包括利用熱電偶(Thermocouple)作靠近測試壁面之溫度量測，以獲得熱對流係數及溫度邊界層分布；同時，利用雷射測速儀系統作靠近測試壁之速度量測以了解速度邊界層分布。此研究結果顯示軸向速度擾動並未對熱傳具有增益之效應。