模型隧道內車行活塞效應及風扇效應之探討

本研究利用旋轉皮帶帶動模型車輛之方式,探討模型隧道中,車行及風扇對隧道通風之效應;尤其探討車行所造成隧道內之空氣動力分布及風扇對汽車廢氣分布之影響。研究結果顯示,車速、車距、車子大小等對隧道內車行造成之流場分布影響很小;同時,車速在車行活塞效應中,扮演著較重要之角色。車行活塞效應並非僅局限在車子附近,在隧道頂部之區域,其活塞效應亦達車子附近之40%。雙向行車之活塞效應仍存在於個別車道上,但僅為單向行車活塞效應之35%。隧道內車行造成之平均風速與車行有很大之關聯;在正常行車狀況下,其平均風速與車速之比值接近1/3,而在其他測試條件下,皆小於1/3。風扇效應之研究結果顯示,較高風速之風扇雖然造成隧道內較大之風速,但是將造成汽車之廢氣較局限在隧道底部,不利駕駛者。