直昇機旋翼葉片扭角之最佳化設計

本研究將利用最佳準則法在考慮非穩態空氣動力環境下, 以期設計出直昇機旋翼葉片最佳的扭角分佈值。此法必須滿足庫恩塔克必要條件, 並能在固定的推力限制下獲得最低輸出功率。以往葉片的設計甚少考慮尾流振動的影響, 本研究結合了旋翼的空氣動力及尾流動力之耦合系統, 並選用Peters的尾流動力理論作為非穩態空氣動力環境的模擬, 且利用自動操控的調適平衡法取得葉片在此一振動系統下之升力及扭角的最終穩態平衡值。二種不同飛行狀態的範例將在本文中探討。