機翼積冰之成長預測分析

飛機的失事原因大致可歸為三種因素：人為因素、機械因素及大氣因素。本文所要探討的積冰現象是大氣因素之一種，廣義的來說，積冰現象的成因，來自於空氣中之溫度低於冰點，而水滴以過冷水的型態出現，一旦撞擊到機翼，飛機即會逐漸產生結冰(積冰)的現象。面對飛機積冰的問題，吾人嘗試以計算流體力學來解決，可以分成三個步驟，第一步是網格點之生成，之後是流場解，最後是水滴軌跡方程式，根據流場解結果，以線性分析求解控制體積內流場之速度分布狀況，而水滴軌跡運動方程式是一時間與速度的函數，因此將可以預測若干時間後，水滴行進的方向與位置，並以此判斷出水滴是否撞擊機翼，俟積冰形成後，吾人再重新生成網格點、流場解與積冰，如此疊代運算，直到吾人所要求的時間為止。吾人之研究結果，積冰之成長趨勢相當符合，但是在部分區域，其積冰分佈與積冰厚度上有所誤差，而提出了改善之方法。