高速風洞中心線靜壓量測與支□效應之探討

本文為針對AICD(4呎*4呎)三音速風洞 而進行兩部分研究工作;第一部分為利用中心 線靜壓來調整風洞上下壁位置,以保持最佳的 流場品質;第二部分為探討穿音速測試段在使 用不同的支□系統時,中心線靜壓與風洞壁槽 靜壓的關係式。試驗結果顯示當馬赫數介於 1.2及4.0之間時需調整上下壁向外擴張15分, 其餘無需調整;而因阻塞比小於風洞設計規範,使得中心線靜壓與風洞壁槽靜壓的關係不因支 □系統之不同而有所改變。