梁結構應用類神經網路預測彈性支撐剛性值之 研究

本文以倒傳遞模式之類神經網路來預測彈 性支□梁之彈性支□剛性大小。考慮梁結構邊 界為彈性支□要比簡支□和固定支□之邊界條 件來的實際,以往力學分析都是在假設已知彈 性支□剛性值的前提下所作的分析,但在實際 的應用上,由於傳統分析方法不容易反向求得 彈性支□剛性大小,故分析結果無法直接提供 設計參考之用。本文仍應用類神經網路技術, 將不同彈性支□剛性所作力學分析之前五個自然頻率的結果,作為網路訓練的樣本,設計出一個能快速地預測彈性支□剛性大小之倒傳遞神 經網路,可直接提供設計參考之用。