以模糊控制器控制連續式旋轉加熱爐的熱傳行為

本研究主要是分析圓柱形旋轉式加熱爐的暫態行為，利用時域之有限差分法(Finite difference time domain method)為分析基礎，並使用自行開發的SimLAB 2000模擬程式，探討不同旋轉爐變數的作用之下，對於在爐內溫度分布的影響程度，進而找出適合的變數值組合。本研究選出4個加熱爐的重要變數，分別為爐體轉數、輸入功率、爐長、爐床填充率，將各個變數選出數個數值代入，觀察爐床溫度隨軸向位置變化的趨勢，最後配合灰色系統理論(Grey systemtheory)的灰關聯分析(Grey relational analysis)，找出各個變數對爐床溫度影響的程度大小。由灰關聯分析結果顯示，影響爐床溫度最大的變數為輸入的功率，影響最小的為爐床填充率，而爐體長度的影響程度會比爐體轉數大。選定輸入功率來進行爐床出口溫度的模糊控制，在SimLAB 2000加入模糊控制器，控制後的爐床出口溫度符合設定的需求。