入射波作用下任意三維浮體之非線性波計算

使用The DELTA方法(The Desingularized Eulerian-Lagrangian Time-domainApproach method)所發展之數值模型，被用來模擬船舶作航行運動時其產生之波浪，並計算其相對應之興波阻力。在本數值模型中，所謂「除奇點( Desingularization)」的技巧被應用。因此，在運算過程中，無須特殊處理面積分時存在奇點(Singularities)的問題，如此，程式的複雜度得以減低，過程中所需之運算時間均可被減少。本數值模型在時間域內採用全非線性(Fullynon-linearized)之合併自由液面邊界條件(Combined free surface boundaryconditions)及物體邊界條件(Body boundary condition)。文中亦使用造波器以產生所需的波浪，並引入計算區域中，以模擬有入射波情形之海面。文中以此模型，對Wigley及Series 60等船型在靜水平面及有入射波的情形下進行模擬計算。而因船體運動所產生之波浪形狀，被用來與實驗值作比較。