LCD偏光片貼附機之模糊控制器設計

本論文的目的是設計偏光片貼附機在更換LCD尺寸的自動對位與誤差補償之模糊 控制器，研究中，以CCD攝影機擷取液晶玻璃貼片範圍影像的位置誤差量，及位 置誤差變化量，作為模糊控制器的輸入，依據貼片對位的經驗來建立模糊歸屬函 數，透過模糊規則庫的選擇，利用模糊控制法則，來計算偏光片貼附機中液晶承 載平台自動定位所需移動的位移量或微步進馬達之旋轉步數，以此移動步數作為 模糊控制器的輸出，再以機器視覺技術作為回授，藉著模糊控制器的判斷與分析 ，快速且正確地對位及自動貼片。應用此模糊控制理論的液晶玻璃偏光片貼附機 ，使得更換LCD尺寸時的校正定位過程，從原本需要花費約一小時縮短到只要十 分鐘的時間，確實提升了生產效率，對於操作的工程人員提供了更精準及方便的 定位方式，使用CCD攝影機做影像擷取與處理，對於誤差量的量測數據，就可以 建立起一個可供依循的資料庫，不但無須操作人員的目視檢測，也不需在更換不 同尺寸的液晶玻璃時做定位平台的人工調整，將產能與良率都大大提升。