以精密電解削銳輪磨及反應離子蝕刻之複合製程快速加工鑽石膜之研究

鑽石具有極佳的物理特性與化學特性如：高硬度、低摩擦係數、高熱傳導係數、良好的機械強度、高光學穿透性。這些特性具有潛力應用於電子元件、光學元件及抗腐蝕鍍膜上。近年來以化學氣相沉積法製作多晶鑽石膜已成為成熟且廣泛的合成技術。由於本計劃原規劃為兩年期之計畫，因僅通過第一年，故僅就反應離子蝕刻之複合製程快速加工鑽石膜進行研究。本計劃採用常壓空氣電漿(APAP)及反應離子蝕刻(RIE)方法來製作鑽石微結構，並且將鑽石微結構分別應用在熱化學拋光及奈米壓印上。並分別以穿隧式電子顯微鏡(TEM)、微拉曼頻譜儀(micro-Raman spectroscopy)、表面粗度儀(α-step)來檢測表面形貌與分析組成物。藉由分析結果發現鑽石微結構可成功應用於熱化學拋光，並且鑽石微結構具有應用於奈米壓印之潛力。