具阻尼性及多變數複合材料樑之設計最佳化

本文發展一個具有整變數、離散變數及 實變數的混合變數最佳化FORTRAN設計程式,應 用於具最佳阻尼性之多層及對稱的複合材料梁 設計,及非線性工程問題。多變數非線性的最 佳化設計程式,係應用分枝與界限的原理,及利 用跳徑搜尋的方法和適當的變數選擇。在設計 具阻尼量的單一及兩種不同的複合纖維材料結 構梁時,係使用亞當氏的能量方法,在不同楊氏 係數的限制下,求得最大阻尼量,及最佳的纖維方向、薄層厚度、各複層的層數等變化。