三維波浪問題基本解中格林函數之探討

在理想流體及低航速的假定下，將浮體在任意方向的波與流作用下之運動方程式予以簡化。簡化後之新的運動方程式的基本解可以格林函數之形式被表示為G=G0+ .tau.G1；其中G0是一震盪源，為零航速情況的基本解；G1 相當于航速的存在而出現的修正項。最後利用這個基本解求解方程。文中以半球為例進行了計算，數值解並與理論值進行比較。結果顯示，本方法可以正確的估算低航速浮體在波與流以及波浪阻尼作用下的各運動響應。