方柱體於剪力流中流場特性研究

盧博堅; Lu, Po-Chien; 鄭啟明; Cheng, Chii-Ming; 郭俊宜; Kuo, Jin-Yi

本文主要探討方柱體在剪力流場作用下, 所產生之流場特性。實驗以紗網所產生的兩種 剪力流場,其剪力參數.beta.=(D/Uc)*(dU/dy)各別為 0.008和0.020,其中D為柱體寬度,Uc為剪力流中心速 度,dU/dy為y方向之速度梯度,加上均勻流等三種逼進流場進行風洞模擬實驗。試驗係利用模型 表面軸向排列之壓力孔,及設置於模型後側之 兩根熱膜探針(hot-film)分別量測方柱體所受之 風壓及風速,並計算各點的風壓頻譜,速度頻譜, 及壓力交頻譜等探討在剪力流場下柱體軸向的 流場現象。結果顯示,剪力流場的速度梯度會 造成渦散頻率在軸向上呈現階梯狀格元(cell)的 現象,隨著剪力參數的增加格元的現象亦愈明 顯。軸向上壓力相關性亦隨著剪力參數的增加而降低。