模型土釘拉出行為之非線性分析

本文首先透過砂土三軸試驗結果，由塑性力學理論觀點，建立砂土之應力-應變-體積變化之組成模式，以做為分析土釘拉出數值模擬的基礎。將實際三維土釘之拉出行為，透過簡化之方式，使其成為二維之軸對稱分析模式，由單支土釘拉出之數值模擬結果顯示，本研究建立之土釘拉出的數值模式，可適當地描述重力灌漿式土釘之拉出行為，且土釘拉出之影響範圍為8倍土釘直徑。拉出過程首先由土釘末端之土壤元素，因側向解壓而先行破壞；緊接著隨拉出力逐漸增加，在拉出端周圍土壤元素開始破壞，並逐漸地往土釘末端延伸；當拉出力達到尖峰拉出力時，土釘末端之土壤元素轉為張力破壞，且土釘前端周圍土壤破壞有擴大趨勢；拉出力進入殘餘階段時，土壤破壞範圍約達2倍土釘直徑。