淺基礎受偏心載重之承載力研究

本文利用Prandtl-Terzaghi的破壞模式,並應用 Rankine被動土壓力理論,以理想Rankine被動區與對數螺線的組合曲線模擬淺基礎之破壞面,並配合極限平衡法之力及力矩平衡觀念,建立一套分析方法,以計算淺基礎在承受偏心載重時之承載力係數N/sub c/、N/sub q/、N/sub r/,及極限承載力q/sub ult/。 理論分析結果顯示、在承受垂直載重之情況下,本法所得之承載力係數N/sub c/、N/sub q/、 N/sub r/值與各研究者假設粗糙基底者的差異較小,而與其他眾人假設為光滑基底者之差異較大。在使用本文之承載力係數並佐以Terzaghi的淺基礎形狀因數後,與文獻中之理論值及實驗值比較後,其結果尚佳。