以實場量測方法探討斜張橋氣動力行為

長跨徑橋梁之受風影響甚劇，而風洞實驗為目前認為可靠的研究方法，但最終仍然需要以實場量測來驗證其準確性。本文以目前國內最長之斜張橋-高屏溪橋為標的，於其主跨二分之一處裝置三維風速計與速度計，主跨三分之一處裝設速度計，以風速計量測颱風經過時週遭之風場特性，同時以速度計量測橋梁速度反應，藉此研究橋梁受風之效應。本文利用2007 年柯羅莎颱風經過時所紀錄到的資料進行研究。風場特性分析包括分析其平均風向、平均風速、紊流強度、紊流長度尺度及風速頻譜，結構反應則使用FDD 法分析其結構動力特性，包括自然頻率、阻尼比與模態。結果顯示紊流強度隨著風速提高而減小，而順風向紊流長度尺度有隨風速增加有變大的趨勢，風速頻譜則和Karman 的經驗公式吻合。最後將分析得到之風場特性與結構動力特性代入數值方法中，配合抖振理論模擬橋梁反應，並與實場量測及風洞實驗的結果作比較。