液化土壤模數折減下樁基動力反應分析

921集集地震曾造成台灣多處地區有土壤液化和基礎破壞現象，土壤液化不但會產生地盤側向滑動與地層下陷，同時亦對地層內之基礎造成嚴重影響。本研究採用員林地區液化鑽探資料與測站之地震紀錄，依規範所建議之土壤液化評估法分析其土質折減係數，並將此折減係數施用於土壤模數值，並配合土壤彈簧模式分析自由場之地盤液化反應，再將地盤反應作用於可模擬樁基礎之波動方程解，以分析液化地盤內樁基行為。研究發現：液化下之土質折減係數分析將不致改變最大地表位移和樁體變形量，但其將使液化區土層的位移和樁體的變形和彎矩放大，衍生破壞。無論土壤液化與否，大型地震均將致使樁基頂部產生過量之彎矩和剪力，造成混凝土開裂進一步產生彎矩破壞並致使樁基被剪斷。