以滑動塊體法分析土釘邊坡於地震下之行為

近年來土釘加勁工法之使用日趨廣泛，以土釘加勁方式不但可提高邊坡之穩定性，更具經濟效益及施工快速之優勢。土釘應用於邊坡穩定時，主要是利用其抗張特性對土壤產生約束作用以提高土體之剪力強度。本文之目的主要在探討土釘邊坡在地震力作用下的穩定性，首先參照振動台模型試驗之結果，由結構互制及動力學觀點，沿破壞面滑下的塊體切割為二塊剛體以模擬邊坡之土體滑動，修正Newmark法中將塊體視為一剛體之假設，並將分析結果之邊坡滑移量與振動台試驗之觀測及傳統Newmark塊體分析法之結果作比較並探討其適用性。研究結果顯示二塊體分析法對於一般平移式破壞的邊坡，分析所得之結果較Newmark法有較佳之掌握性。對於小至中等之地震力，經由二塊體分析可得到與試驗觀測值相近的結果；但邊坡在強震作用下進入瀕臨破壞階段，本法推估之位移值則比試驗值低。