二維矩形柱所受之橫風向風力

本文係以風洞實驗方法探討矩形柱在均勻 紊流場中所受橫風向風力作用之各項特性。實 驗以矩形柱之長寬比,及紊流強度及長度尺度為 參數,量測矩形柱所受之側面風壓 C/sub p/,橫風向 昇力係數C/sub 1/,史特赫數St和橫風向風力頻譜等 ,實驗結果顯示代表幾何形狀的長寬比為影響矩 形柱風向風力的最主要參數。當長寬比接近0.6 時昇力係數會達到一極大值。長寬比愈大則渦 散現象將因分離剪力層流的再附著現象而產生 渦散頻率降低及渦散強度減弱的現象。