虛功原理應用於土釘擋土牆之內穩定性分析

本文由能量觀點，提出一土釘擋土牆之內穩定分析方法；該方法假設土釘與土壤在極限狀態下遵循諧和流法則，並考慮土釘之塑性應變與土壤塑性位移滿足諧和條件，分析中可分別考慮土釘僅提供張力強度或同時提供張力和剪力阻抗。基於虛功原理，假設一塑性變形之力學機制，由外力所做的功率等於內部能量消散的速率，尋找出最臨界的滑動面和安全係數。此外，為驗證本分析模式之正確性，亦針對1986年在法國所進行的土釘實驗牆之結果比對，研究結果顯示，本文藉由虛功原理所提出之穩定性分析模式，針對不同受力機制的考量，滑動面的預測幾乎與現地試驗觀測結果吻合。而在安全係數方面，同時考慮土釘之張力和剪力強度，安全係數與試驗監測值反算結果相近；若考慮土釘僅承受張力，則所得結果略為保守。