環境載重下之輸電塔群動力分析

對於位處高海拔及開闊地區之塔群結構而言，其附屬輸電纜線常因風力作用而產生可觀之擺動振幅，此使得彼等於強震下之動力分析，務須將常態風載所致之纜索拉力涵計在內。本文除擬採用空間樑-柱元素來模擬各塔體構件外，並擬採用有效之纜索元素來模擬懸垂於相鄰輸電塔間之高壓電纜，期能徹底瞭解相鄰電塔於不同垂直及水平相對位置下，其各別桿件變形及受力之差異性；又為使分析結果更具可靠性及實用性，精密之土壤-結構互制模式及構件極限破壞指數將予採用。研究結果顯示，於強震作用下，纜索之質量及其橫向風載確實將對塔群之動力反應造成明顯之影響。