Win-Induced Pitching Interaction of a Structure and a Tuned Liquid Column Damper (TLCD)

近年來隨著建築材料及工法日益進步，質量輕且跨度長的橋梁結構愈形普遍，尤其以懸索橋或斜張橋為主的跨海大橋相繼在許多國家出現。但此類橋梁之受風反應卻相對敏感，因此裝設減振裝置如調頻液柱阻尼器(Tuned Liquid Column Damper，TLCD)有其必要性。目前TLCD之應用大多集中於建築物，甚少有橋梁上之應用，若將其運用於橋面板扭轉向之制振行為，則需考慮TLCD與結構扭轉向互制行為之運動方程式。本論文考慮受風之單自由度結構裝設非等斷面TLCD，以能量法進行基本理論推導，結果顯示存在一修正項為前人文獻所忽略。為釐清該修正項之重要性，本研究建構大尺度結構與TLCD進行驗證，首先以自由振動及強制振動方式分別進行結構與TLCD元件之識別，然後再以強制振動方式進行TLCD與結構互制之反應量測，與考慮修正項之理論式進行比較。實驗結果顯示，考慮修正項時所得到之理論分析結果較接近實驗結果，因此互制運動方程式的確須考慮此修正項。