無因次應力預估模式在機場剛性鋪面厚度設計之應用

本研究主旨在建立一套可利用版理論的力學原理來分析波音B-777型客機的新機場剛性鋪面厚度設計程式。研究中首先以無因次應力預估模式，配合 Westergaard之邊緣應力理論解，重新計算FAA設計法中各機型的臨界邊緣應力，並與舊法所計算的臨界邊緣應力相互驗證。接著，本研究對FAA、LEDFAA設計法作詳盡且深入的探討。研究中探討FAA設計法P/C的原始觀念與疲勞破壞模式，並以無因次應力預估模式修正FAA之通過涵蓋次數的定義。研究中建立當量應力因子(f/sub 3/)與等值疲勞破壞(CDF)的觀念，進而修正較恰當的疲勞破壞曲線。研究最後將各種疲勞破壞曲線相互比較，結果顯示各種疲勞破壞模式相當相近。此外，本研究以FAA機場剛性鋪面厚度設計法為藍本整合研究成果，進而研擬出新的機場剛性鋪面厚度設計程序，並參考FAA所發展的LEDFAA鋪面厚度設計程式，研發一套擁有良好使用介面之機場剛性鋪面厚度設計程式TKUAPAV。